ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Машинист мостового крана» в г.Ульяновске

2013 год (1 вариант)

1 вопрос: Как должен быть выполнен механизм подъёма груза мостовых кранов согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»?

1) Чтобы подъём груза производился только принудительно

2) Чтобы опускание груза производилось только  принудительно

3) Чтобы подъём и опускание груза производилось принудительно

4) Допускается любой вариант выполнения механизма подъёма крана

2 вопрос: Контроллеры на мостовых кранах предназначены для управления работой:

1) Тормозов

2) Грузовых тележек

3)  Электродвигателей

4)  Во всех перечисленных случаях

3 вопрос: При какой номинальной скорости передвижения моста крана к концевым упорам применяются концевые выключатели?

1)  10 м/мин

2)   20 м/мин

3)  25 м/мин

4)  32 м/мин

4 вопрос:  С какой целью на мостовых кранах применяется КЛЮЧ-МАРКА?

1)  Для исключения пуска крана лицами, не допущенными к управлению этим краном

2)  Для исключения пуска крана  при выполнении на нём ремонтных работ

3)  Для организации учёта времени работы крана

4)  Для остановки крана в аварийных ситуациях

5 вопрос:  Какое количество операций допускается одновременно совмещать на мостовом кране?

1) Не более двух операций одновременно

2)  Не более трёх операций одновременно

3)  Количество совмещаемых операций определяется самим крановщиком в зависимости от его профессионального опыта

4)  Совмещение операций на мостовых кранах не допускается

6 вопрос:  Как следует поднимать груз близкий к грузоподъёмности мостового крана?

1)  Подъём груза надо производить на минимальной скорости без остановки механизма подъёма

2)  Груз вначале поднимают на высоту 100 мм, проверяют безотказное действие тормозов и после этого продолжают подъём и перемещение

3)  Груз вначале поднимают на высоту не менее 500 мм, проверяют безотказное действие тормозов и после этого продолжают подъём и перемещение

4)  Груз вначале поднимают на высоту не менее 1000 мм, проверяют безотказное действие тормозов и после этого продолжают подъём и перемещение

7 вопрос:   К грузозахватным приспособлениям кранов НЕ  относятся:

1) Цепные чалки

2) Траверсы

3)  Крюковые подвески

4)  Клещевые захваты

8 вопрос:   Буферные устройства мостовых кранов предназначены для:

1) Для обеспечения плавности хода мостовых кранов

2) Для смягчения возможного удара мостового крана об упоры

3) Для смягчения возможного удара мостового крана или его тележки об упоры

4) Для смягчения возможного удара мостового крана или его тележки об упоры, а так же кранов один об другой

9 вопрос:    В каких случаях крановщику разрешается пользоваться концевыми выключателями  в качестве  рабочих органов для автоматической остановки механизмов крана?

1) Не разрешается ни в каких случаях

2) Разрешается  для мостовых кранов, при подходе к посадочной площадке устроенной в торце здания

3) Разрешается  только для козловых кранов

4) Разрешается для всех типов кранов, по усмотрению крановщика

10 вопрос:  Предельная выработка  (износ) зева крюка грузоподъёмного крана от первоначальной высоты, при которой крюки выбраковываются?

1)  5%

2)  10%

3)  15%

4)  20%

11 вопрос: Предельная выработка  (износ) тормозной накладки грузоподъёмного крана от первоначальной толщины, при которой тормозные накладки выбраковываются?

1)  15%

2)  25%

3)  30%

4)  50%

12 вопрос: Предельная выработка  (уменьшение диаметра) звена цепного стропа , при которой стропы выбраковываются?

1)  более 5%

2)  более 10%

3)  более 15%

4)  более 25%

13 вопрос:  Стропальщик может находиться возле груза во время его подъёма или опускания, если груз находится на высоте:

1)  до 500мм

2)  до 1000мм

3)  до 1500мм

4)  не зависит от высоты подъёма груза

14 вопрос:  Каким грузом проводится статические испытания грузоподъёмного крана при полном техническом освидетельствовании:

1) на 5% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

2)  на 10% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

3)  на 15% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

4)  на 25% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

15 вопрос:  Какая периодичность проведения полного технического освидетельствования грузоподъёмных кранов:

1) не реже 1 раза в 6 месяцев

2)не реже 1 раза в 12 месяцев

3)  не реже 1 раза в 3 года, за исключением редко используемых кранов

4)  не реже 1 раза в 2 года

16 вопрос:  Какие требования должны быть обязательно выполнены при погрузке-разгрузке полувагонов крюковыми кранами?

1)  Работы необходимо выполнять по технологии, утверждённой производителем работ

2)  Работы необходимо выполнять в присутствии лица, ответственного за безопасное выполнение работ кранами

3)Работы необходимо выполнять со специально подготовленным стропальщиком

4)  Необходимо выполнить все перечисленные условия

17 вопрос:   Работа на кране на открытом воздухе должна быть прекращена:

1)  При скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане,  при температуре ниже указанной в паспорте крана, и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз

2) При скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана

3)При скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане,  при температуре ниже указанной в паспорте крана

4)  Когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз

18 вопрос:  Какое количество тормозов должно быть установлено на механизмах подъёма  мостовых кранов, транспортирующих  расплавленный металл и шлак, ядовитые или взрывчатые вещества?

1)  Два тормоза

2)  Три тормоза

3)  Четыре тормоза

4)  Любое количество тормозов, по усмотрению владельца крана

19 вопрос:   Какое напряжение должно быть на переносном светильнике при осмотре крана?

1)    не более 12V

2) не более 24V

3)  не более 36V

4)   не более 42V

20 вопрос:  Как стропальщик должен подать сигнал «Передвинуть мост крана»?

1)    Движение вытянутой  от плеча рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

2) Движение согнутой в локте  рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

3)  Резкое движение прямой рукой в сторону требуемого перемещения

4)   Резкое движение согнутой в локте рукой в сторону требуемого перемещения

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Машинист мостового крана» в г.Ульяновске

2013 год (2 вариант)

1 вопрос:  В каких случаях на мостовых кранах применяются мостовые тележки с балансирной подвеской?

1)  При числе колёс с каждой стороны моста крана больше двух

2)  При числе колёс с каждой стороны моста больше четырёх

3)  При числе колёс с каждой стороны моста меньше четырёх

4)  Независимо от числа колёс с каждой стороны моста крана

2 вопрос:   С какой целью на мостовых кранах используются электрогидравлические толкатели?

- В качестве привода  тормозов

- В качестве привода электродвигателей

- В качестве привода ходовых колёс крана

- В качестве привода барабана грузовой лебёдки

3 вопрос:   В каких случаях мостовые краны снабжаются противоугонными захватами?

1) Во всех случаях

2) Если они работают на открытых эстакадах

3) Если их грузоподъёмность более 30т

4) Если скорость их передвижения более 20 м/мин

4 вопрос:  При какой минимальной скорости вращения вал механизма передвижения мостового крана должен быть закрыт защитным кожухом?

1)  30 об./мин

2)  40 об./мин

3)  50 об./мин

4)  60 об./мин

5 вопрос:   Если перемещаясь, груз начинает раскачиваться, то рекомендуется:

1)  Резко уменьшить скорость передвижения крана

2)  Плавно остановить кран и подождать когда груз прекратит раскачиваться

3) В тот момент, когда груз отклонился от среднего положения, резко прекратить  подъём и быстро опустить его на небольшую высоту

4)  Подать сигнал стропальщику для прекращения раскачивания груза

6 вопрос:   Если при перемещении груза мостовым краном на пути встречаются препятствия, то:

1)  Груз должен быть предварительно поднят на высоту не менее 0,5м

2)  Груз должен быть предварительно поднят на высоту не менее 1м

3)  Груз должен быть предварительно поднят на высоту не менее 1,5м

4)  Груз во время первоначального подъёма должен быть  поднят на максимально допустимую высоту

7 вопрос:   Ограничитель грузоподъёмности мостового крана служит для:

1)  Отключения приводного электродвигателя  механизма подъёма груза, если груз превышает паспортную грузоподъёмность крана на 5%

2)  Отключения приводного электродвигателя  механизма подъёма груза, если груз превышает паспортную грузоподъёмность крана на 10%

3) Отключения приводного электродвигателя  механизма подъёма груза, если груз превышает паспортную грузоподъёмность крана на 20%

4)  Отключения приводного электродвигателя  механизма подъёма груза, если груз превышает паспортную грузоподъёмность крана на 25%

8 вопрос: Дискоколодочные тормоза мостовых кранов, по сравнению с колодочными тормозами обладают:

1) Повышенной надёжностью

2) Повышенной долговечностью

3) Повышенной надёжностью и долговечностью

4) Пониженной надёжностью и долговечностью

9 вопрос: Критерии, при которых бракуется  крановый  путь мостового крана:

1) Трещины и сколы любых размеров

2) Вертикальный износ  головки рельса более 15%

3) Горизонтальный износ головки рельса более 15%

4) При всех перечисленных дефектах

10 вопрос: Предельная выработка  поверхности реборды ходового колеса мостового крана от первоначальной толщины, при которой колёса выбраковываются?

1)  25%

2)  35%

3)  45%

4)  50%

11 вопрос: Предельная выработка  (износ) рабочей поверхности обода тормозного шкива грузоподъёмного крана от первоначальной толщины, при которой тормозные шкивы выбраковываются?

1)  5%

2)  10%

3)  15%

4)  25%

12 вопрос:   Канатный строп  двойной свивки подлежит выбраковке, если число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной 3d  (3 диаметра):

1)  более 2

2)  более 4

3)  более 6

4)  более 16

13 вопрос:   Какое расстояние должно быть от крюковой подвески до упора при срабатывании концевого выключателя отключения механизма подъёма:

1)  200мм

2)  300мм

3)  500мм

4) Правилами не регламентируется

14 вопрос:   Каким грузом проводится динамические испытания грузоподъёмного крана при полном техническом освидетельствовании:

1) на 5% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

2)  на 10% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

3)  на 15% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

4)  на 25% превышающим паспортную грузоподъёмность крана

15 вопрос:   Какая периодичность проведения частичного технического освидетельствования грузоподъёмных кранов:

1) не реже 1 раза в 6 месяцев

2)  не реже 1 раза в 12 месяцев

3)не реже 1 раза в 2 года

4)  не реже 1 раза в 3 года

16 вопрос:   В каком случае допускается перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные  помещения, где  могут находиться люди?

1)  В отдельных случаях по согласованию с органами Госгортехнадзора,  после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ

2)  При соблюдении крановщиком  мер обеспечивающих безопасное выполнение работ

3)  Только под руководством лица, ответственного за безопасное выполнение работ кранами

4)  Только при выполнении всех перечисленных требований

17 вопрос:   Крановщик обязан прекратить работу краном, опустить груз и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное выполнение работ кранами, если:

1)  При поломке механизмов или металлоконструкций крана

2)  При закручивании каната грузового полиспаста

3)  При появлении напряжения на корпусе электродвигателя, контроллера, кожухе аппаратов или металлоконструкциях крана

4) При выполнении всех перечисленных неисправностей

18 вопрос: По окончании работы крана крановщик обязан:

- Освободить от груза крюк или съёмное грузозахватное приспособление

- Поставить кран у посадочной площадки тили на место, предназначенное для его стоянки

- Перевести в нулевое положение штурвалы и рукоятки всех контроллеров и командоконтроллеров, отключить главный рубильник и вынуть ключ-марку из защитной панели мостового крана

- Выполнить все перечисленные действия

19 вопрос: Какую квалификационную группу по электробезопасности  должен иметь крановщик мостовых и козловых  кранов с электроприводом?

1) Не ниже I

2) Не ниже II

3) Не ниже III

4) Группа электробезопасности крановщику не требуется

20 вопрос:   Как стропальщик должен  подать сигнал «Передвинуть тележку  крана»?

1)    Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

2)   Движение согнутой в локте  рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

3)  Резкое движение прямой рукой в сторону требуемого перемещения

4)   Резкое движение согнутой в локте рукой в сторону требуемого перемещения

Сводный перечень вопросов по теоретической части конкурса профессионального мастерства среди крановщиков мостового крана

(для самостоятельной подготовки участников конкурса)

- Как должен быть выполнен механизм подъёма груза мостовых кранов согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»?

- В каких случаях на мостовых кранах применяются мостовые тележки с балансирной подвеской?

- Для чего применяются контроллеры на мостовых кранах?

- С какой целью на мостовых кранах используются электрогидравлические толкатели?

- При какой номинальной скорости передвижения моста крана к концевым упорам применяются концевые выключатели?

- В каких случаях мостовые краны снабжаются противоугонными захватами?

- С какой целью на мостовых кранах применяется КЛЮЧ-МАРКА?

- При какой минимальной скорости вращения вал механизма передвижения мостового крана должен быть закрыт защитным кожухом?

- Какое количество операций допускается одновременно совмещать на мостовом кране?

- Что  рекомендуется сделать крановщику, если перемещаясь, груз начинает раскачиваться

- Как следует поднимать груз близкий к грузоподъёмности мостового крана?

- Что должен сделать крановщик, если при перемещении груза мостовым краном на пути встречаются препятствия?

- Что не относится к грузозахватным приспособлениям кранов?

- Для чего служит ограничитель грузоподъёмности мостового крана?

- Для чего предназначены буферные устройства мостовых кранов?

- Какими свойствами обладают дискоколодочные тормоза мостовых кранов, по сравнению с колодочными тормозами?

- В каких случаях крановщику разрешается пользоваться концевыми выключателями  в качестве  рабочих органов для автоматической остановки механизмов крана?

- Критерии, при которых бракуется  крановый  путь мостового крана?

- Предельная выработка  (износ) зева крюка грузоподъёмного крана от первоначальной высоты, при которой крюки выбраковываются?

- Предельная выработка  поверхности реборды ходового колеса мостового крана от первоначальной толщины, при которой колёса выбраковываются?

- Как стропальщик должен подать сигнал «Передвинуть мост крана»?

- Как стропальщик должен  подать сигнал «Передвинуть тележку  крана»?

- Какое напряжение должно быть на переносном светильнике при осмотре крана?

- Какую квалификационную группу по электробезопасности  должен иметь крановщик мостовых и козловых  кранов с электроприводом?

- Какое количество тормозов должно быть установлено на механизмах подъёма  мостовых кранов, транспортирующих  расплавленный металл и шлак, ядовитые или взрывчатые вещества?

- Что обязан сделать крановщик по окончании работы крана?

- В каких случаях Работа на кране на открытом воздухе должна быть прекращена?

- В каких случаях Крановщик обязан прекратить работу краном, опустить груз и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное выполнение работ кранами?

- Какие требования должны быть обязательно выполнены при погрузке-разгрузке полувагонов крюковыми кранами?

- В каком случае допускается перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные  помещения, где  могут находиться люди?

- Какая периодичность проведения полного технического освидетельствования грузоподъёмных кранов?

- Какая периодичность проведения частичного технического освидетельствования грузоподъёмных кранов?

- Каким грузом проводится статические испытания грузоподъёмного крана при полном техническом освидетельствовании?

- Каким грузом проводится динамические испытания грузоподъёмного крана при полном техническом освидетельствовании?

- При подъёме груза на какую высоту Стропальщик может находиться возле груза

- Какое расстояние должно быть от крюковой подвески до упора при срабатывании концевого выключателя отключения механизма подъёма?

- Предельная выработка  (уменьшение диаметра) звена цепного стропа, при которой стропы выбраковываются?

- При каких условиях канатный строп  двойной свивки подлежит выбраковке?

- Предельная выработка  (износ) тормозной накладки грузоподъёмного крана от первоначальной толщины, при которой тормозные накладки выбраковываются?

- Предельная выработка  (износ) рабочей поверхности обода тормозного шкива грузоподъёмного крана от первоначальной толщины, при которой тормозные шкивы выбраковываются?

- Что обязан сделать крановщик при выявлении в процессе работы на кране дефектов и неисправностей узлов и элементов крана?

- Что ЗАПРЕЩАЕТСЯ крановщику при производстве работ краном?

- Когда должна производиться повторная проверка знаний крановщиков?

- Когда грузовой канат не допускается к работе?

- Как должна производиться транспортировка длинномерных  грузов краном?

- Критерии, при которых бракуется  крановый  путь мостового крана?

Бланк для ответов

на теоретическое конкурсное задание

Крановщика мостового крана № _____

( № по результатам жеребьёвки)

| № вопроса тестового задания Теоретического конкурса | Вариант ответа участника конкурса | Правильный ответ На вопрос | Количество баллов за ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| Общее количество набранных баллов |  |

Примечание:   1. Исправления в бланке протокола НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

2. Исправленный ответ считается как НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Литература

1. Л.А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин  «Устройство и эксплуатация грузоподъёмных кранов». М. : Издательский центр  «Академия» 2002. – 448 с.

2. А.А. Богорад, А.Т. Загузин «Мостовые краны и их эксплуатация». М.: «Высшая школа» -1984.- 184с.

3. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов». М.: ПИО ОБТ

4. РД 10-103-95 «Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) мостовых и козловых кранов

5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6. ГОСТ 12.3.009-76* «Работы разгрузочно-погрузочные. Общие требования безопасности».

7. ПОТ РМ-007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».