УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2013 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Слесарь-сборщик изделий точной механики (гироскопы, акселерометры) в ракетно-космической промышленности

18

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Сборка изделий точной механики (гироскопы, акселерометры) и их составных частей в ракетно-космической промышленности |  | 25.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Создание изделий точной механики (гироскопы, акселерометры) в ракетно-космической промышленности

Группа занятий:

| 7241 | Слесарь-сборщик электрических и электромеханических приборов | – | – |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.20.1 | Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение работы по сборке приборов точной механики (гироскопы, акселерометры) | 3 | Выполнение механических и слесарно-сборочных операций при доводке и подгонке деталей, входящих в сборку | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка узлов и агрегатов приборов точной механики средней сложности с необходимым регулированием и балансировкой | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка и электромонтаж с окончательной механической и электрической отладкой, проверкой контрольно-измерительной аппаратурой сложных сборочных единиц | А/03.3 | 3 |
| В | Выполнение работы по окончательной сборке приборов точной механики (гироскопы, акселерометры) | 4 | Сборка, отладка и настройка: лазерных гироскопических устройств; чувствительных точных приборных блоков бортовых вычислителей; коммутационной аппаратуры с наладкой и доводкой автоматов | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Окончательная сборка, доводка, механическое и электрическое регулирование и настройка сложных серийных приборов точной механики | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Окончательная сборка, доводка, механическое и электрическое регулирование и настройка сложных опытных приборов точной механики | В/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работы по сборке приборов точной механики (гироскопы, акселерометры) | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Слесарь-сборщик изделий точной механики 3-го разряда Слесарь-сборщик изделий точной механики 4-го разряда Слесарь-сборщик изделий точной механики 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Работа слесарем-сборщиком не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7241 | Слесарь-сборщик электрических и электромеханических приборов |
| ЕТКС | – | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ОКНПО | 011300 | Слесарь |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механических и слесарно-сборочных операций при доводке и подгонке деталей, входящих в сборку | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Доработка деталей по месту, запрессовка штифтов, крепление винтами, клейка деталей, промывка деталей и сборочных единиц в спирто-бензиновой смеси |
| --- | --- |
|  | Проверка выполненных слесарно-сборочных работ контрольно-измерительными инструментом и приборами |
| Необходимые умения | Рационально организовывать свой труд |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
|  | Владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Технология выполнения несложных электромонтажных, сборочных и слесарно-сборочных работ |
|  | Основные технологические требования, предъявляемые к собираемым единицам |
|  | Основные сведения о механических и электрических свойствах черных и цветных металлов и сплавов, пластмасс, оргстекла, изоляционных материалов, обмоточных проводов, красок для контровки |
|  | Основные сведения о полупроводниках и диэлектриках |
|  | Марки электропроводов, применяемых в приборостроении |
|  | Условия применения разных марок припоев, флюсов, клеев, масел |
|  | Устройство и правила применения используемых слесарно-сборочного, разметочного и контрольно-измерительного инструмента и приборов |
|  | Правила чтения чертежей, монтажных и электрических схем |
|  | Параметры допусков и посадок |
|  | Основные сведения о параметрах обработки поверхностей |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка узлов и агрегатов приборов точной механики средней сложности с необходимым регулированием и балансировкой | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Крепление винтами, запрессовка штифтов и клейка деталей, входящих в узлы и агрегаты |
| --- | --- |
|  | Контроль сборочных и монтажных единиц с использованием микроскопов |
|  | Контроль выполняемых работ с помощью контрольно-измерительных приборов и стендов |
| Необходимые умения | Рационально организовывать свой труд |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
|  | Владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Устройство собираемых приборных узлов и приборов, технология сборки, электромонтаж и регулирование приборов точной механики |
|  | Методы контроля и испытаний сборочных единиц |
|  | Особенности работы с шарикоподшипниками, способы посадки их на ось, в гнездо |
|  | Устройство камер тепла и холода термостатов и правила работы с ними |
|  | Правила работы с микроскопами; особенности обработки сборочных деталей из различных материалов |
|  | Причины возникновения дефектов деталей летательных аппаратов и методы их устранения |
|  | Основы механики, электротехники, слесарного дела в объеме выполняемых работ |
|  | Основные сведения о сертифицированных изделиях |
|  | Основные технологические требования, предъявляемые к собираемым единицам |
|  | Основные сведения о механических и электрических свойствах черных и цветных металлов и сплавов, пластмасс, оргстекла, изоляционных материалов, обмоточных проводов, красок для контровки |
|  | Основные сведения о полупроводниках и диэлектриках |
|  | Марки электропроводов, применяемых в приборостроении |
|  | Условия применения разных марок припоев, флюсов, клеев, масел |
|  | Устройство и правила применения используемых слесарно-сборочного, разметочного и контрольно-измерительного инструмента и приборов |
|  | Правила чтения чертежей, монтажных и электрических схем |
|  | Параметры допусков и посадок |
|  | Основные сведения о параметрах обработки поверхностей |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Сборка и электромонтаж с окончательной механической и электрической отладкой, проверкой контрольно-измерительной аппаратурой сложных сборочных единиц | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Крепление винтами, запрессовка штифтов и клейка деталей, входящих в узлы и агрегаты |
| --- | --- |
|  | Отладка и проверка сборочных единиц демпфирующих и свободных гироскопов |
|  | Прикатка и регулирование гиромоторов и их деталей |
|  | Проверка сборочных единиц на герметичность |
|  | Центровка осей гироузлов |
|  | Статическая и динамическая балансировка гиромоторов, гироскопов |
|  | Электромонтаж сборочных единиц, отладка и контроль |
|  | Регулирование сборочных единиц на стендах |
|  | Слесарная доводка деталей приборов точной механики до обеспечения усилий посадки приборных шарикоподшипников |
|  | Поиск и устранение дефектов в сборочных единицах в процессе их работы |
| Необходимые умения | Рационально организовывать свой труд |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
|  | Владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Устройство и принцип действия собираемых приборов, механизмов и устройств, технические условия на их сборку |
|  | Методы и способы испытаний собираемых приборов; методы использования, регулирования и отладки специальной электроизмерительной аппаратуры |
|  | Способы уравновешивания чувствительных элементов приборов точной механики, балансировки гиромоторов вручную и на установках |
|  | Технология сборки, механического и электрического регулирования приборов |
|  | Принцип действия элементов автоматики |
|  | Устройство применяемых оборудования, инструмента, приспособлений и стендов |
|  | Правила пользования сложными сборочно-монтажными чертежами и электросхемами |
|  | Основы гироскопии, автоматического регулирования, механики, электротехники |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работы по окончательной сборке приборов точной механики (гироскопы, акселерометры) | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Слесарь-сборщик изделий точной механики 6-го разряда Слесарь-сборщик изделий точной механики 7-го разряда Слесарь-сборщик изделий точной механики 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Работа слесарем-сборщиком 5 разряда не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7241 | Слесарь-сборщик электрических и электромеханических приборов |
| ЕТКС | – | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ОКНПО | 011300 3 5 | Слесарь |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Сборка, отладка и настройка: лазерных гироскопических устройств; чувствительных точных приборных блоков бортовых вычислителей; коммутационной аппаратуры с наладкой и доводкой автоматов | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Крепление винтами, запрессовка штифтов, клейка деталей |
| --- | --- |
|  | Слесарная доводка деталей прецизионных устройств |
|  | Сборка, монтаж, тарировка проверочных стендов, установок, приспособлений, приборов |
|  | Наладка и доводка лазерных гироскопических устройств; чувствительных точных приборных блоков бортовых вычислителей; коммутационной аппаратуры |
|  | Юстировка оптических приборов |
| Необходимые умения | Рационально организовывать свой труд |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
|  | Владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Конструкция собираемых приборов, механизмов, устройств, аппаратуры |
|  | Технические условия на их сборку и регулирование |
|  | Конструкцию поверочных стендов, установок, приспособлений и способы их ремонта и наладки |
|  | Условия работы приборов точной механики и их взаимодействие с другими системами |
|  | Методы и способы электрического, механического и комплексного регулирования приборов и агрегатов летательных аппаратов |
|  | Способы ремонта и наладки вспомогательного оборудования |
|  | Методы устранения дефектов приборных систем |
|  | Особенности сборки приборов принципиально различных конструкций для летательных аппаратов |
|  | Правила пользования сложными сборочно-монтажными чертежами и электросхемами |
|  | Основы механики, электротехники, электроники, гироскопии, оптики |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Окончательная сборка, доводка, механическое и электрическое регулирование и настройка сложных серийных приборов точной механики | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Крепление винтами, запрессовка штифтов, клейка деталей |
| --- | --- |
|  | Слесарная обработка, подгонка и доводка деталей и узлов приборов точной механики по 5–6 квалитетам |
|  | Диагностирование управляющих приборных систем с помощью специальных тестовых программ |
|  | Проверка правильности сборки и монтажа входящих узлов и механизмов приборов точной механики с устранением выявленных дефектов |
|  | Выполнение сложных балансировочных работ во всех плоскостях на специальных установках и вручную |
|  | Динамическая балансировка особо точных карданных узлов, подвесов, гироскопических систем |
|  | Балансировка поплавковых, особо чувствительных и сложных гироскопических устройств, весовых имитаторов и подвижной системы с тремя степенями свободы по трем осям на балансировочных стендах (специальные ножи, устройства, рамы) с произведением расчетов с заданной степенью точности |
|  | Выставка осевых натягов в подшипниковых узлах, гиросистемах |
|  | Доводка посадочных мест под подшипники с обеспечением высокой точности по геометрическим параметрам (2–5 мкм) |
|  | Выставка осевых и радиальных люфтов, зазоров с применением стандартного оборудования и специальных измерительных средств с использованием спецоснастки |
|  | Регулирование с целью обеспечения заданных характеристик гироскопических систем (уходов, крутизны нулевых сигналов и т.д.) и проведение контрольных испытаний собираемых аппаратуры, оснастки и оборудования |
| Необходимые умения | Рационально организовывать свой труд |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
|  | Владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Конструкция, назначение и принцип действия собираемых сложных и точных механизмов, приборов и систем, способы их регулирования |
|  | Технические условия на сборку и регулирование собираемых приборов |
|  | Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Технология выполнения точных слесарно-доводочных работ |
|  | Методы балансировки особо точных механизмов |
|  | Особенности технологии и проведения поплавковой балансировки особо чувствительных и сложных систем, маятниковой коррекции |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов, стендов и диагностической аппаратуры |
|  | Основы автоматического регулирования, механики, электромеханики, электроники, гироскопии, оптики |
|  | Требования, предъявляемые к сертифицированным изделиям |
|  | Правила пользования сложными сборочно-монтажными чертежами и электросхемами |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Окончательная сборка, доводка, механическое и электрическое регулирование и настройка сложных опытных приборов точной механики | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Крепление винтами, запрессовка штифтов, клейка деталей |
| --- | --- |
|  | Механическая и ручная подгонка и доводка деталей и узлов приборов точной механики с большим количеством размеров по 1–5 квалитетам |
|  | Выставка осевых люфтов в гироскопических приборах высокой точности |
|  | Статическая и динамическая балансировка деталей, узлов и механизмов особо точных приборов |
|  | Регулирование, балансировка инерциальных систем |
|  | Комплексное регулирование и проверка параметров сложных и точных приборов с выявлением и устранением их неисправностей |
|  | Выполнение сборочных работ по неотработанным чертежам и электросхемам |
|  | Проведение контрольных испытаний измерительной и контрольной аппаратуры, оснастки, балансировочных станков и установок |
|  | Выполнение необходимых расчетов при выполнении работ |
| Необходимые умения | Рационально организовывать свой труд |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
|  | Владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Конструкция, назначение, принцип действия и условия работы сложных приборов точной механики и систем управления |
|  | Методы и способы электрического, механического и комплексного регулирования сложных приборных систем управления, средств измерения высокой точности |
|  | Последовательность сборки, регулировки, настройки, контроля и испытаний сборочных единиц |
|  | Особенности проведения сборочно-регулировочных работ особой точности |
| Другие характеристики | - |

IV.	Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш», город Москва Генеральный директор Панов Дмитрий Витальевич |
| --- |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
|  | ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый тарифно-квалификационный справочник

Общероссийский классификатор начального профессионального образования